OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Komputer PC – 9 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Model oferowany przez dostawcę, parametry podzespołów oraz nazwa oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny | Podać model/producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |  |
|  | Procesor | Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12 400 punktów. Liczy się liczba punktów procesora w odniesieniu do przedstawionych w załączeniu wydruków. | Podać nazwę procesora: |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8 GB Min 1 wolny bank pamięci | Podać ilość pamięci: |
|  | Dysk twardy | SSD M.2 PCIe Pojemność: min. 512 GB, | Podać pojemność dysku: |
|  | Grafika | Dopuszcza się zintegrowaną kartę graficzną. Podsiadająca wyjścia: 1 x HDMI 1 x VGA | Potwierdzić wymagania |
|  | Wyposażenie multimedialne | Dopuszcza się zintegrowaną kartę dźwiękową | Potwierdzić wymagania |
|  | Komunikacja | Karta sieciowa przewodowa (RJ-45): zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s. Karta sieciowa bezprzewodowa (wifi): zintegrowana Bluetooth (zintegrowany) Czytnik kart pamięci (panel przedni) | Potwierdzić wymagania |
|  | Interfejsy (wymagania minimalne) | Panel przedni obudowy: 4 x USB, 1 x audio Panel tylny obudowy: 1 x HDMI 1 x VGA 4 x USB 1 x RJ-45 (LAN) 1 x Wyjście liniowe audio | Potwierdzić wymagania |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Pakiet biurowy. Oferowany pakiet biurowy musi spełniać minimalnie poniższe wymagania: • Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, • Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, • W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), • Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: – edytor tekstu, – arkusz kalkulacyjny, – narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, – narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: • edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, • wstawianie oraz formatowanie tabel, • wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, • wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), • automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, • automatyczne tworzenie spisów treści, • formatowanie nagłówków i stopek stron, • sprawdzanie pisowni w języku polskim, • śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, • określenie układu strony (pionowa/pozioma), • wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: • tworzenie raportów tabelarycznych, • tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, • tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, • tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), • obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, • tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, • wyszukiwanie i zmianę danych, • wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, • nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, • formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, • zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: • przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, • drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, • zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, • nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, • opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, • umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, • umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, • odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, • możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, • prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): • pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, • filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, • tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, • automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, • tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, • oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, • zarządzanie kalendarzem, • udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, • przeglądanie kalendarza innych użytkowników, • zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, • zarządzanie listą zadań, • zlecanie zadań innym użytkownikom, • zarządzanie listą kontaktów, • udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, • przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, • możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. | Podać nazwę pakietu biurowego: |
|  | System operacyjny | Zainstalowany system, który poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi posiadać: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. 2. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. 3. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 4.Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe. 5. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 6. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 7. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 8. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 10.Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 12. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji 13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 14. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej na serwerze Zamawiającego opartej na systemie Windows Server 2019. 15. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 16. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 17. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 18. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 19. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 20. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 21. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 23. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor. 24. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 25. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 26. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny 27. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 28. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 29. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM. 30. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 31. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 32. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, PIN b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 33. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 34. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 35. umożliwiać instalację posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, wymienionego poniżej: - Ewopis, Ewmapa, - Besti@ - Microsoft Office 2013/2016/2019 | Podać nazwę systemu operacyjnego: Potwierdzić wymagania: Podać okres i rodzaj gwarancji: |
| 13. | Wymagania dodatkowe | Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna przewodowa USB z rolką (scroll) Nagrywarka DVD Dołączony nośnik ze sterownikami |  |
| 14 | Gwarancja | 36 miesięcy w trybie next business day (naprawa w siedzibie klienta w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu usterki) |  |

- Monitor – 17 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne parametry techniczne | Model oferowany przez dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna | 23,5” – 24,5” | Podać model/producenta |
| 2 | rozdzielczość nominalna | 1920 x 1080 |  |
| 3 | Rodzaj podświetlenia | LED |  |
| 4 | Rodzaj matrycy | IPS |  |
| 5 | Kolor | Czarny |  |
| 6 | Powłoka | Matowa |  |
| 7 | Jasność | 250 cd/m² |  |
| 8 | Czas reakcji | 5 ms |  |
| 9 | Złącza | D-Sub, HDMI, DVI |  |
| 10 | Wymagania dodatkowe | Możliwość regulacji nachylenia |  |
| 11 | Gwarancja | 24 miesięce |  |

- UPS – 15 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne parametry techniczne | Model oferowany przez dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | moc wyjściowa | 850 VA / 510 W | Podać model/producenta |
| 2 | napięcie wejściowe | 220V AC ± 25%, 50Hz/60Hz ± 10% |  |
| 3 | filtracja napięcia wyjściowego | RC |  |
| 4 | ilość gniazd wyj. | Min. 2 |  |
| 5 | Rodzaj gniazd wyj. | Schuko |  |
| 6 | Dodatki | Dwa kable zasilające w zestawie |  |
| 7 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Laptop - 2 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Model i parametry urządzenia oferowanego przez dostawcę oraz nazwa oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: 1920 x 1080 w technologii LED przeciwodblaskowy (powłoka matowa) | Podać model/producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej |  |
|  | Procesor | Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10070 punktów. Liczy się liczba punktów procesora w odniesieniu do przedstawionych w załączeniu wydruków. | Podać model procesora |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 8 GB | Podać ilość pamięci |
|  | Dysk twardy | Dysk SSD M.2 PCIe 256 GB | Podać pojemność dysku |
|  | Karta graficzna | Dopuszcza się kartę graficzną zintegrowaną | Potwierdzić wymagania |
|  | Wyposażenie multimedialne | Dopuszcza się kartę dźwiękową zintegrowaną, wbudowane głośniki stereo | Potwierdzić wymagania |
|  | Bateria | W zestawie | Potwierdzić wymagania |
|  | System operacyjny | Zainstalowany system, który poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi posiadać: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. 2. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. 3. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 4.Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe. 5. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 6. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 7. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 8. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 10.Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 12. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji 13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 14. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej na serwerze Zamawiającego opartej na systemie Windows Server 2019. 15. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 16. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 17. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 18. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 19. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 20. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 21. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 23. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor. 24. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 25. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 26. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny 27. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 28. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 29. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM. 30. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 31. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 32. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, PIN b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 33. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 34. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 35. umożliwiać instalację posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, wymienionego poniżej: - Ewopis, Ewmapa, - Besti@ - Microsoft Office 2013/2016/2019 | Podać nazwę systemu |
|  | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: min 3x USB, złącze słuchawkowe, złącze RJ-45, HDMI, czytnik kart, kamera HD + mikrofon Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN (802.11a/b/g/n/ac), Klawiatura (układ US -QWERTY), touchpad Bluetooth Mysz bezprzewodowa z rolką (scroll). Torba odpowiednia do modelu laptopa Zasilacz | Potwierdzić wymagania |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Pakiet biurowy. Oferowany pakiet biurowy musi spełniać minimalnie poniższe wymagania: • Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, • Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, • W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), • Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: – edytor tekstu, – arkusz kalkulacyjny, – narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, – narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: • edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, • wstawianie oraz formatowanie tabel, • wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, • wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), • automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, • automatyczne tworzenie spisów treści, • formatowanie nagłówków i stopek stron, • sprawdzanie pisowni w języku polskim, • śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, • określenie układu strony (pionowa/pozioma), • wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: • tworzenie raportów tabelarycznych, • tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, • tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, • tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), • obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, • tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, • wyszukiwanie i zmianę danych, • wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, • nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, • formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, • zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: • przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, • drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, • zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, • nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, • opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, • umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, • umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, • odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, • możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, • prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): • pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, • filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, • tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, • automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, • tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, • oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, • zarządzanie kalendarzem, • udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, • przeglądanie kalendarza innych użytkowników, • zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, • zarządzanie listą zadań, • zlecanie zadań innym użytkownikom, • zarządzanie listą kontaktów, • udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, • przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, • możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. | Podać nazwę pakietu biurowego |
|  | Gwarancja | 24 miesiące | Podać okres gwarancji |

- Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe - 1 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne parametry techniczne | Model oferowany przez dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Atramentowa, kolorowa | Podać model/producenta |
| 2 | Obsługiwane systemy operacyjne | • Microsoft Windows 7, 8.1, 10 |  |
| 3 | Drukowanie | Szybkość druku Kolor [str/min]: do 34 Mono [str/min]: do 34 Maksymalna wielkość formatu: A3 Druk dwustronny: automatyczny (A4) |  |
| 4 | Skanowanie | Rozdzielczość skanowania: 1200 dpi Podawanie dokumentów: Automatyczny podajnik dokumentów, szyba. |  |
| 5 | Interfejs | USB, Ethernet (rj-45), wifi. |  |
| 7 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne - 4 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne parametry techniczne | Model oferowany przez dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsługiwane systemy operacyjne | • Microsoft Windows 7, 8.1, 10 | Podać model/producenta |
| 2 | Drukowanie | Rodzaj: Laserowa, Monochromatyczna Szybkość druku A4: [str/min]: do 40 Maksymalna wielkość formatu: A4 Druk dwustronny: automatyczny |  |
| 3 | Skanowanie i kopiowanie | Rozdzielczość skanowania: 600 dpi Rozdzielczość kopiowania: 600 dpi Podawanie dokumentów: Automatyczny podajnik dokumentów - RADF (automatyczne kopiowanie i skanowanie dwustronne), skaner płaski. |  |
| 4 | Interfejs | USB, Ethernet (rj-45) |  |
| 5 | Tonery | Zainstalowane tonery startowe. Możliwość instalacji tonerów o zwiększonej pojemności |  |
| 6 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Drukarka laserowa kolorowa - 1 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne parametry techniczne | Model oferowany przez dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsługiwane systemy operacyjne | • Microsoft Windows 7, 8.1, 10 | Podać model/producenta |
| 2 | Drukowanie | Rodzaj: Laserowa, Kolorowa Szybkość druku A4: Mono [str/min]: do 31 Kolor [str/min]: do 31 Maksymalna wielkość formatu: A4 Druk dwustronny: automatyczny |  |
| 4 | Interfejs | USB, Ethernet (rj-45), Wifi |  |
| 5 | Tonery | Zainstalowane tonery startowe. |  |
| 6 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Drukarka laserowa monochromatyczna – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne parametry techniczne | Model oferowany przez dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsługiwane systemy operacyjne | • Microsoft Windows 7, 8.1, 10 | Podać model/producenta |
| 2 | Obsługiwane formaty | Papier zwykły Papier gruby Etykiety Koperty |  |
| 3 | Drukowanie | Rodzaj: Laserowa, Monochromatyczna Szybkość druku A4:[str/min]: do 40 Rozdzielczość: 600x600 Maksymalna wielkość formatu: A4 Druk dwustronny: automatyczny |  |
| 4 | Interfejs | USB, Ethernet (rj-45), Wifi |  |
| 5 | Tonery | Zainstalowany toner startowy |  |
| 6 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Dysk zewnętrzny USB – 2 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne parametry techniczne | Model oferowany przez dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interfest | USB 3.0 | Podać model/producenta |
| 2 | Format | 2,5” |  |
| 3 | Pojemność | 4 TB |  |
| 4 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne parametry techniczne | Model oferowany przez dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsługiwane systemy operacyjne | • Microsoft Windows 7, 8.1, 10 | Podać model/producenta |
| 2 | Drukowanie | Rodzaj: Kolor Szybkość druku A4: Kolor [str/min]: min 27 Mono [str/min]: min 27 Maksymalna wielkość formatu: A4 Druk dwustronny: automatyczny |  |
| 3 | Skanowanie i kopiowanie | Rozdzielczość skanowania: 600 dpi Rozdzielczość kopiowania: 600 dpi Podawanie dokumentów: Automatyczny podajnik dokumentów (automatyczne kopiowanie i skanowanie dwustronne), skaner płaski. Skanowanie i kopiowanie w kolorze: Tak |  |
| 4 | Interfejs | USB, Ethernet (rj-45), wifi. |  |
| 5 | Tonery | Zainstalowane tonery startowe. |  |
| 6 | Gwarancja | 12 miesięcy |  |

Zaoferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny i gotowy do pracy. Powinien posiadać wszystkie niezbędne do podłączenia przewody oraz oprogramowanie dołączone na płycie CD/DVD (sterowniki).