Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia

## WARUNKI TECHNICZNE

## MODERNIZACJI   EWIDENCJI  GRUNTÓW

## I  BUDYNKÓW

dla jednostki ewidencyjnej 141701_1- Miasto Józefów

powiat: 1417 - otwocki

województwo: 14 - mazowieckie

# I. Podstawy prawne

Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić 
 w oparciu o następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 t.j., z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.                     w sprawie ewidrencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219 t.j., z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                                                i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672, z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.                                           w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1385),

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864),

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują                 w trakcie realizacji zamówienia.

# II. Podstawowe informacje

## II.1 Charakterystyka modernizowanego obiektu

Województwo: mazowieckie-14

Powiat : otwocki- 1417

Jednostka ewidencyjna: Miasto Józefów – 141701_1

Mapa miasta Józefów z podziałem na obręby ewidencyjne -załącznik nr 1

Powierzchnia opracowania………………………………………………………….…-2391,8691 ha

Liczba działek…………………………………………………………………………..-15678

Szacunkowa liczba budynków………………………………………………………..-8987

w tym ujawnionych w bazie EGiB…………………………………………………….-8931

Szacowna liczba budynków, dla których należy uzupełnić dane opisowe……….-8746

Szacowna liczba budynków, dla których należy pozyskać dane geometryczne…-109

Szacowana liczba działek do weryfikacji położenia budynku względem granic działki-24

Pomiarem zostaną objęte budynki znajdujące się w obrębach niżej wymienionych:

| Jednostka ewidencyjna Miasto Józefów o identyfikatorze 141701_1 | Szacowana liczba budynków dla których należy pozyskać |
| --- | --- |
| Numer ewidencyjny obrębu | dane geometryczne (w drodze pomiaru terenowego) |  |
| 0001 | 2 |  |
| 0002 | 8 |  |
| 0003 | 9 |  |
| 0004 | 1 |  |
| 0005 | 2 |  |
| 0006 | 1 |  |
| 0007 | 4 |  |
| 0009 | 1 |  |
| 0010 | 2 |  |
| 0011 | 1 |  |
| 0016 | 4 |  |
| 0018 | 5 |  |
| 0019 | 4 |  |
| 0020 | 5 |  |
| 0021 | 3 |  |
| 0022 | 1 |  |
| 0024 | 1 |  |
| 0025 | 6 |  |
| 0026 | 7 |  |
| 0028 | 3 |  |
| 0033 | 1 |  |
| 0034 | 3 |  |
| 0035 | 2 |  |
| 0036 | 1 |  |
| 0037 | 1 |  |
| 0038 | 2 |  |
| 0039 | 1 |  |
| 0043 | 1 |  |
| 0044 | 2 |  |
| 0045 | 3 |  |
| 0048 | 3 |  |
| 0055 | 1 |  |
| 0057 | 1 |  |
| 0060 | 1 |  |
| 0061 | 1 |  |
| 0062 | 1 |  |
| 0063 | 1 |  |
| 0066 | 4 |  |
| 0068 | 1 |  |
| 0078 | 1 |  |
| 0081 | 2 |  |
| 0084 | 1 |  |
| 0090 | 1 |  |
| 0091 | 1 |  |
| 0092 | 1 |  |
| 0095 | 1 |  |
| Razem | 109 |  |

Powyższe informacje zostały przygotowane wg stanu na dzień 28.12.2023 r.

## II.2 Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wykaz materiałów do wykorzystania

- Operat modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków miasta Józefowa sporządzony według zasad rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym:

- operat geodezyjno- prawny,

- operat opisowo- kartograficzny,

- numeryczna mapa ewidencyjna

Operat przyjęty do zasobu w dniu 01.12.2005r pod numerem DER-3310/04.

- Operat modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków miasta Józefowa według zasad rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym:

- operat geodezyjno- prawny,

- operat opisowo- kartograficzny,

- numeryczna mapa ewidencyjna

Operat przyjęty do zasobu w dniu 18.05.2005r pod numerem DER-1705/04.

- Numeryczna mapa zasadnicza dla miasta Józefowa założona w 2008r w postaci wektorowej.

W 2018r. utworzono obiektową mapę zasadniczą.

W 2022r. obiektowa mapa zasadnicza została dostosowana do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Materiały PZGiK niezbędne do wykonania modernizacji EGiB, zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

## II.3 System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Część opisowa ewidencji gruntów miasta Józefów jest prowadzona w systemie    EWOPIS 9.06 a część kartograficzna w programie EWMAPA FB14.17 (Firebird v.3.0).                       Wersje oprogramowania mogą ulec zmianie. Część opisowa i geometryczna nie są ze sobą zintegrowane.

# III.  Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

- W pracach dotyczących przedmiotu zamówienia stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w § 13 rozporządzenia [5].

# IV. Zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawcę

Pozyskanie danych geometrycznych i opisowych dotyczących budynków dla 97 obrębów jednostki ewidencyjnej miasta Józefów.

- Analiza istniejących materiałów zasobu i ocena ich przydatności w zakresie możliwości wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych.

- Wykonawca przeprowadzi analizę rozbieżności i doprowadzi do zgodności powierzchnie działek ewidencyjnych w bazie graficznej i opisowej EGiB (około 1180 działek).

- Wykonanie czynności w celu uzupełnienia i zaktualizowania baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków:

- geodezyjne pomiary terenowe budynków, dla których brak jest dokumentacji             w PZGiK. Wykonawca przeprowadzi wywiad terenowy dla 109 działek z obrębów wymienionych w rozdziale II i w przypadku stwierdzenia istnienia budynku na działce pozyska numeryczny opis konturów budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych na podstawie terenowych pomiarów bezpośrednich. Pomiar tych budynków ma być wykonany w sposób umożliwiający ujawnienie nowego obiektu w zmodernizowanej bazie numerycznej zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz rozporządzenia EGiB. Wykonawca sporządzi z tych czynności mapę porównania na kopii mapy zasadniczej w skali zapewniającej jej czytelność.

- aktualizacja opisowych danych ewidencyjnych dla budynków gospodarczych położonych na gruntach zabudowanych i zurbanizowanych (ok.17 budynków) na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, a w przypadku jej braku na podstawie danych z PZGiK.

Budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane na obowiązującej mapie zasadniczej jako gospodarcze (oznaczenie „g”) należy  zweryfikować. W rozumieniu bowiem KŚT budynki gospodarcze (rodzaj 108) to budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa. Zatem, jeśli budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą produkcji rolniczej, to należy je wykazywać jako „Pozostałe budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KŚT).

- Wykonawca porówna część opisową i graficzną bazy EGiB i zaktualizuje dane  dotyczące budynków zgodnie z § 18 rozporządzenia EGiB w zakresie:

1) identyfikatorów budynków;

2) numerycznego opisu konturów budynków określonych zgodnie z zasadami przewidzianymi dla wyznaczenia powierzchni zabudowy budynku;

3) rodzajów budynków według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) liczby kondygnacji nadziemnych;

5) liczby kondygnacji podziemnych;

6) pola powierzchni zabudowy;

- Wykonawca dokona terenowej weryfikacji wzajemnego usytuowania granic działek i budynków przeznaczonych do pomiaru, jeśli wykazanie tych obiektów na mapie wskazuje na kolizję. W sytuacji, gdy kontur budynku przecina granice wykazane w EGiB lub kontur budynku znajduje się w odległości od granicy mniejszej niż dopuszczalny błąd położenia punktu przewidziany dla szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej należy dokonać szczegółowej analizy dokumentacji stanowiącej podstawę ujawnienia tej granicy w EGiB.

W przypadku, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w § 31 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219 t.j., z późn. zm.), należy ustalić położenie granic na gruncie na zasadach określonych w § 32 i 33 w/w rozporządzenia, a także opracować w oparciu o wyniki tych pomiarów i ustaleń, dane objęte ewidencją gruntów i budynków, w tym dane określające położenie punktów granicznych oraz przebieg granic działek ewidencyjnych z dokładnością, o której  mowa w obowiązujących przepisach.

- Wykonawca dokona pomiaru i zaktualizuje dane EGiB zgodnie z § 19 rozporządzenia EGiB.

- Bloki budynków oraz obiekty trwale związane z budynkami np. taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych muszą zachować poprawność topologiczną. Wykonawca odpowiednio dostosuje ww. obiekty w zgodności z przepisami.

- Garażom stanowiącym integralną część budynku mieszkalnego należy przypisywać funkcję mieszkalną. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Jeśli konstrukcyjnie garaż stanowi przybudówkę do zasadniczego budynku mieszkalnego, to na szkicu polowym należy zaznaczyć ten stan cienką przerywaną linią (blok budynku). W kartotece budynków oraz części graficznej EGiB  będzie to jeden budynek o jednym numerze ewidencyjnym z zaznaczeniem, tam gdzie to uzasadnione, miejsca zmiany liczby kondygnacji. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) samodzielnym środkiem trwałym w ramach grupy 1 (budynki i lokale) jest budynek posadowiony na stałym fundamencie wraz z przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi (dotyczy ww.109 budynków).

- W przypadkach wystąpienia wątpliwości w zakresie odpowiedniego sklasyfikowania budynków lub określenia ich atrybutów, należy te dane pozyskać z dokumentacji architektoniczno-budowlanej prowadzonej przez odpowiednie organy lub z dokumentacji będącej w posiadaniu właścicieli lub zarządców nieruchomości.

- Wykonawca przeniesie do archiwum programu EWOPIS budynki projektowane oraz budynki w budowie.

- Wykonawca przenumeruje istniejące budynki w bazie opisowej i graficznej EGiB nadając im identyfikator zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EGiB.

- Dane opisowe dotyczące budynków przed ich wpisaniem do bazy danych ewidencji gruntów i budynków Wykonawca zestawi w wykazy zmian danych ewidencyjnych.

- Wykonawca podejmie co najmniej dwukrotną próbę pomiaru geodezyjnego budynków wymagających aktualizacji, wraz z pozostawianiem w widocznym miejscu informacji z numerem kontaktowym. Wykonawca sporządzi listę budynków (id budynku, nr działki) których nie pomierzono.

- Wykonawca w części graficznej bazy EGiB uzupełni oznaczenie identyfikatora oraz funkcji budynku zgodnie z rozporządzeniem EGiB oraz rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Wynikiem prac będzie zgodność części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków.

- Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych, o których mowa w § 34 rozporządzenia [2].

- Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, zaktualizowanej o wyniki prac wyszczególnionych w pkt 2

- Przygotowanie przez Wykonawcę projektu operatu opisowo – kartograficznego, o którym mowa w art.24a ust.4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu zainteresowanych podmiotów. Sporządzenie wydruku z mapy ewidencji gruntów i budynków (do wglądu podczas wyłożenia)

- Projekt operatu opisowo-kartograficznego należy przygotować zgodnie z art. 24a ust.4 ustawy [1].

- Wykonawca zapewni udział co najmniej jednej osoby, posiadającej uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2 (określone w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy PGiK) w czynnościach wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie starostwa powiatowego na okres co najmniej 15 dni roboczych.

Wykonawca zapewni również co najmniej jedno stanowisko komputerowe potrzebne do przeprowadzenia czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego przez osobę i w terminie, o którym mowa wyżej.

- Poprzez udział, rozumie się pisemne opracowanie stanowiska Wykonawcy prac do zgłoszonych uwag, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi przez Wykonawcę prac od Zamawiającego. Jeśli upoważniony pracownik starostwa                                      i przedstawiciel Wykonawcy zdecydują o zasadności wniesionych uwag, Wykonawca dokona zmian w roboczej bazie danych, zgodnie z wniesioną uwagą strony oraz sporządzi odpowiednią dokumentację, wykazy i szkice niezbędne do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

- Wykonawca weźmie udział w rozpatrywaniu zarzutów do danych ujawnionych                      w operacie opisowo – kartograficznym, zgłoszonych po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu utworzone ostateczne pliki, umożliwiające zasilenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków rezultatami prac modernizacyjnych, zawierającymi w szczególności zmiany wynikające z uznania          za zasadne uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Wykonawca przygotuje zawiadomienia o dokonanych zmianach wraz z wypisami i wyrysami slużące aktualizacji działu I księgi wieczystej w oparciu o dane wynikowe modernizacji ewidencji gruntów i budynków (dotyczy działek i lokali).

- Wykonawca utworzy zintegrowaną bazę danych zawiarającą część opisową i graficzną ewidencji gruntów i budynków w jednym pliku FDB.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia utworzonych zbiorów danych EGiB do systemu teleinformatycznego wskazanego przez Zamawiającego.

- Do plików danych służących do zasilenia Wykonawca załączy raporty kontroli wewnętrznej z wykonanych weryfikacji przed zasileniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków rezultatami prac modernizacyjnych. Raporty kontroli wewnętrznych powinny uwzględniać również kontrole poprawności i spójności między częścią opisową  i graficzną (kontrola w programie EWOPIS- porównanie z EWMAPA-Porównaj budynki).

Zadania w zakresie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych:

Opisane poniżej działania dotyczą postępowania w przypadkach stwierdzenia zmiany sposobu użytkowania  na grunty niepodlegające klasyfikacji.

- Wykonawca wykona porównanie treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego. Wyżej wymienione czynności należy wykonać dla działek, na których posadowione są budynki będące przedmiotem pomiaru bezpośredniego. Wyniki porównania Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej w skali zapewniającej jej czytelność.

- Wykonwca przeprowadzi analizę oznaczenia użytków grunotwych w zależności od rodzaju budynku, który na danym użytku się znajduje. W przypadku stwierdzenia konfliktu zmieni rodzaj użytku. Dotyczy jedynie zmiany na użytki nieklasyfikowane.

- Wykonawca przy aktualizacji użytków gruntowych uwzględni Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla jednostki ewidencyjnej Miasta Józefów oraz decyzje o wyłączeniu z produkcji rolnej lub leśnej. Zamawiający udostępni decyzje wraz z załącznikami graficznymi do wglądu w wersji analogowej. W przypadkach braku decyzji o wyłączeniu z produkcji leśnej użytek pozostaje bez zmian.

- Wykonawca dokona rozliczenia użytków i klas bonitacyjnych dla każdej działki ewidencyjnej. Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca ustali na podstawie danych geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych, wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek ewidencyjnych i wykaże z taką sama precyzją zapisu jak pole powierzchni działki ewidencyjnej.

- Dla działek, dla których w wyniku prac modernizacyjnych zostaną stwierdzone zmiany w zakresie użytków na użytki nie wymagające klasyfikacji , Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych.

- Wykonawca rozdzieli istniejącą bazę konturów na dwie oddzielne bazy: użytki gruntowe i kontury klasyfikacyjne zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EGiB.

# V. Podział na etapy i przewidywane terminy wykonania prac

Prace nie będą etapowane. Termin zakończenia realizacji zaplanowano na 04.11.2024r.

z up. Starosty

Geodeta Powiatowy

Mieczysław Mazek

(podpisano elektronicznie)

Sporządził:

Rafał Pyza – główny specjalista

Załącznik nr 1

Mapa miasta Józefów z podziałem na obręby