| , | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU |  |
| --- | --- | --- |
| z/s w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew; tel./faks: (22) 780 64 21; e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl |
| NIP: 532-16-48-374 Regon: 014848593 Bank Spółdzielczy w Otwocku 82 8001 0005 2001 0007 8403 0001 |

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Doświetlenie przejść dla pieszych

Zamawiający:

Powiat Otwock – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew Tel: 22 780 64 21 e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl BIP: www.bip.powiat-otwocki.pl

Kod zamówienia według CPV:

456230000-8 - Roboty z zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnej i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zawartość opracowania:

1. Strona tytułowa.

2. Część opisowa.

3. Część informacyjna.

Opracowali:

Marcin Kasprzak i Małgorzata Bożek

tel. (22) 780-64-21

e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl

I.	CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Otwockiego poprzez doświetlenie przejść dla pieszych.

Doświetlenie przejść dla pieszych

    - na drodze powiatowej Nr 2717W – ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie przy centrum handlowym Kulfon – gmina Celestynów,

    - na drodze powiatowej Nr 2722W ul. Witosa w Pogorzeli przy stacji PKP - gmina Celestynów,

    - na drodze powiatowej Nr 2770W – ul. Nadwiślańska w Józefowie przy zejściu na szlak turystyczny - gmina Józefów,

    - na drodze powiatowej Nr 2768W – ul. Graniczna w Józefowie przy skrzyżowaniu 
z ul. Zawiszy - gmina Józefów,

    - na drodze powiatowej Nr 2765W – ul. Kołłątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu 
z ul. Zaciszną – gmina Otwock,

    - na drodze powiatowej Nr 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku przy skrzyżowaniu 
z ul. Nową – gmina Otwock,

    - na drodze powiatowej Nr 2765W – ul. Staszica w Otwocku przy skrzyżowaniu 
z ul. Świderską – gmina Otwock,

    - na drodze powiatowej Nr 2863W – ul. Majowa w Otwocku przy ul. Bagatela – gmina Otwock,

    - na drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku przy skrzyżowaniu 
z ul. Legionów – gmina Otwock,

    - na drodze powiatowej Nr 2772W - ul. Świderska w Karczewie przy skrzyżowaniu 
z ul. Kościelną - gmina Karczew,

    - na drodze powiatowej Nr 1315W w miejscowości Augustówka przy szkole podstawowej 
- gmina Osieck,

Zamówienie obejmuje dla każdego ww. przejścia dla pieszych:

-	opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy doświetlenia przejść dla pieszych oświetlenia,

-	wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- montaż słupów h= 6 m oznakowane w kolorze czarno/żółtym   2 kpl

- montaż wysięgnika o długości do 3 m   2 kpl

- montaż opraw asymetrycznych LED o mocy około 40W - 47W  2 szt

- zasilanie z podejściem i wpięciem w linię oświetlenia ulicznego lub zasilanie wykonane przez PGE

- na przejściu dla pieszych zlokalizowanego na ul. Granicznej należy wykonać dodatkowo aktywny znak D-6 wzbudzany ruchem

- doświetlenie wzbudzane ruchem pieszego

Trwałość użytkowa opraw zastosowanych do oświetlenia przejść dla pieszych musi wynosić minimum 
5 lat.

Podejście do instalacji ma być zrealizowane kablem doziemnym.

W ramach zamówienia należy:

-	uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami,

-	zgłosić w imieniu Zamawiającego wykonywanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu w trybie ustawowym stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych),

-	wykonać roboty budowlane w trybie określonym przez przepisy Prawa Budowlanego, na podstawie zgłoszenia budowy - zgodnie z przygotowanym projektem budowlano –wykonawczym oraz przy spełnieniu wymagań określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym,

Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Budowa przedmiotowych doświetleń przejść dla pieszych ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego głównie ze zwiększeniem dla kierujących pojazdami widoczności przejść dla pieszych i przez to wymuszenie zwiększenia ostrożności we wskazanych miejscach.

2.	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Cechy dotyczące rozwiązań technicznych.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie robót na podstawie zgłoszenia budowy.

Dokumentacja winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów (w tym ustawy Prawo Budowlane) w zakresie prawidłowości procesu inwestycyjnego.

2.2.	Zakres prac projektowych.

Na przedmiot dokumentacji składa się następujący zakres:

1)	projekt budowlany i wykonawczy,

2)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3)	projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych celem ich oceny 
i akceptacji przez Zamawiającego przed złożeniem projektu do uzgodnienia w ZUD.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia 
w przygotowywanym projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w ilości odpowiedniej do zrealizowania zadania (w tym zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz 2 egz. dla Zamawiającego.

2.2.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przygotowaną dokumentacją budowlano – wykonawczą, przy spełnieniu wymagań określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 
w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, 
a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu  zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.

W trakcie realizacji robót należy zapewnić obsługę geodezyjną celem prawidłowego wytyczenia tras kablowych i stanowisk słupów oświetleniowych oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed jej skierowaniem do uzgodnienia w ZUD, a następnie do realizacji – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane materiały i urządzenia w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym 
i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania 
w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlano-elektrycznych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, spełnienie warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

-	odbiór końcowy,

-	odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego stanu wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach, zawierającą:

-	dokumenty z organów administracji architektoniczno – budowlanej dotyczące przedmiotowej inwestycji,

-	projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg stanu powykonawczego,

-	geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego,

-	protokoły z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych, prób, badań, sprawdzeń, uruchomień, itp.

-	protokoły odbiorów technicznych,

-	atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty, itp.

-	karty katalogowe i gwarancyjne wbudowanych urządzeń,

-	dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej,

-     dokumentację podwykonawcą lub potwierdzenie złożenia w ODGiK

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Informacje ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., 
Nr 1202 z późn. zmian.) i innych ustaw oraz innych aktów prawnych i norm obowiązujących przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP na wszystkich polach, które mają związek z prowadzonymi robotami budowlanymi, w szczególności prace budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492) oraz zgodnie z zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw bhp obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. w przypadku wykonywania prac w obrębie urządzeń należących do spółki energetycznej.

Wykonawca winien dysponować personelem zdolnym do wykonania robót, tj. posiadającym stosownie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami (upr. budowlane) i wykonywania prac (zaświadczenia kwalifikacyjne, np. SEP).

3.	Informacje dodatkowe.

Zamawiający oświadcza, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o środki zabezpieczone
w budżecie Powiatu Otwockiego w roku 2020.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.10.2020 r.