Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)	Parametr oferowany – odnieść się do każdego parametru
	Serwer	Podać model/producenta
Obudowa	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji co najmniej 12 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.	Potwierdzić wymagania
Płyta główna	Serwerowa na dwa procesory	Potwierdzić wymagania
Procesor	Zainstalowane 2 Procesory wielordzeniowe (min 16 rdzeni na procesor) dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. / Procesor musi osiągać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 18 500 punktów. Liczy się liczba punktów procesora w odniesieniu do przedstawionych w załączeniu wydruków.	Podać model
RAM	2 x 32 GB	Podać ilość RAM
Interfejsy sieciowe/FC	2x RJ45 GbE, 2x RJ45 10GbE	Potwierdzić wymagania
Dyski twarde	8x 3,84TB SSD HOT-Plug	Wpisać wartość pamięci dyskowej
Kontroler RAID	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10. Co najmniej 2GB wewnętrznej pamięci cache,	Podać model
Zasilacze	2x 750W (Hot-Plug)	Potwierdzić wymagania
System operacyjny	1. System operacyjny przeznaczony dla serwerów z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jego obsługę przy pomocy klawiatury i myszy. / 2. System operacyjny musi pozwalać na uruchamianie i poprawną pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, a w szczególności: Microsoft Office 2010, 2016, 2019; Adobe Acrobat Reader, Programy firmy GEOBID - EWMAPAv13, EWOPISv8, OSRODEKv9, Firebird v 3.0 - 64bit / 3. Interfejs użytkownika systemu operacyjnego musi pozwalać na zmianę języka interfejsu. / 4. Licencja na system musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji i otrzymywanie poprawek bezpieczeństwa systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. / 5. System musi posiadać wbudowaną zaporę sieciową (firewall) dla połączeń przychodzący i wychodzących z systemu. / 6. System musi posiadać wbudowane mechanizmy ochrony przeciw złośliwemu oprogramowaniu oraz antywirusa działającego w trybie rzeczywistym wraz z bezpłatnymi aktualizacjami. / 7. System musi posiadać wsparcie dla urządzeń peryferyjnych typu drukarki, urządzenia USB, urządzenia Plug&Play / 8. System musi posiadać możliwość zarządzania konfiguracją poprzez polityki grupowe (zestaw reguł definiujących wymagany poziom bezpieczeństwa lub funkcjonalność systemu) / 9. System musi posiadać mechanizmy logowania do domeny w oparciu o login i hasło lub karty z certyfikatami. / 10. System musi posiadać natywne wsparcie dla środowiska .NET Framework 4.x. / 11. System musi posiadać wbudowane mechanizmy szyfrowania dysków podłączonych do systemu z możliwością przechowywania certyfikatów w module TPM min wersji 1.2 / 12. System musi posiadać identyfikację sieci do której podłączony jest system operacyjny i automatyczne stosowanie na tej podstawie reguł bezpieczeństwa. / 13. System musi posiadać licencję na obsługę ilości rdzeni zgodną z oferowanym procesorem / 14. System musi posiadać funkcję uruchamiania systemów wirtualnych. / 15. System musi posiadać licencję na dostęp dla co najmniej 50 stacji roboczych do zasobów serwera. / 16. Oprogramowanie musi być wydane po 2017 roku.	Podać nazwę systemu operacyjnego / Podać rodzaj licencjonowania na rdzenie i na dostęp do zasobów serwera
Warunki gwarancji	Min 5 Lat z czasem reakcji Next Business Day (następny dzień roboczy) / 5 lat zachowania dysków twardych- dodatkowa opcja serwisowa gwarantująca, iż w przypadku awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika , a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe	podać okres gwarancji ( min 5 lat) / podać okres zachowania dysków ( min 5 lat)
Wyposażenie dodatkowe	DVDRW	Potwierdzić wymagania

Podane parametry zostały określone jako minimalne, dopuszcza się dostawę sprzętu o lepszych parametrach