OGŁOSZENIE

- Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie

ul. Bohaterów Westerplatte 36

05-480 Kraczew

Tel: 22 780 64 21

e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl

BIP” www.bip.powiat-otwocki.pl

- Oznaczenie postępowania: ZDP/24/RN/2021

- Tryb udzielenia zamówienia: przedmiotowe postępowanie prowadzone jest 
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość przedmiotowego zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni na drogach powiatowych Nr 2773 W – ul. Warszawska w m. Karczew, 2709W – ul. Napoleońska w m. Glinianka oraz 2759W – ul. Narutowicza w m. Otwock.

- Na drodze powiatowej Nr 2773W – ul. Warszawska w m. Karczew na południowo –    wschodnim wlocie ronda, należy wykonać roboty budowlane polegające na frezowaniu korekcyjnym jezdni, oczyszczeniu powierzchni, skropieniu emulsją asfaltową sfrezowanej nawierzchni, rozłożeniu siatki do zbrojenia nawierzchni asfaltowych z włókien szklanych na całej wymienianej nawierzchni, ułożenie warstwy ścieralnej z Masy Mineralno – Asfaltowej AC11S dla KR3-4. Nowa nawierzchnia musi zostać wykonana  o grubości 7 cm. Zamawiający dopuszcza wykonanie naprawy poprzez ułożenie dwóch warstw nawierzchni z Masy Mineralno – Asfaltowej przy czym warstwa ścieralna musi być wykonana o grubości 5 cm.

- Powierzchnia wykonania remontu nawierzchni to około 100 m².

- Na drodze powiatowej Nr 2709W – ul. Napoleońska w m. Glinianka na obiekcie mostowym oraz 4 m przed i poza nim, należy wykonać roboty budowlane polegające na frezowaniu korekcyjnym, oczyszczeniu powierzchni, skropieniu emulsją asfaltową sfrezowanej nawierzchni, ułożeniu siatki na krawędziach konstrukcji mostowej, ułożeniu warstwy ścieralnej z Masy Mineralno – Asfaltowej AC11S dla KR3-4. Nowa nawierzchnia musi zostać wykonana o grubości min. 7 cm. Zamawiający dopuszcza wykonanie naprawy poprzez ułożenie dwóch warstw nawierzchni z Masy Mineralno – Asfaltowej przy czym warstwa ścieralna musi być wykonana o grubości 5 cm.

- Powierzchnia wykonania remontu nawierzchni to około 115 m² - odcinek o długości: 18 m oraz szerokości:6,3 m.

- Naprawę należy wykonać na całej szerokości jezdni.

- Na drodze powiatowej Na drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w m. Otwock na całej szerokości jezdni na długości ok 5 m, należy wykonać roboty budowlane polegające na frezowaniu korekcyjnym, oczyszczeniu powierzchni, skropieniu emulsją asfaltową sfrezowanej nawierzchni, rozłożeniu siatki do zbrojenia nawierzchni asfaltowych z włókien szklanych na całej powierzchni wymienianej nawierzchni, ułożeniu warstwy ścieralnej z Masy Mineralno – Asfaltowej AC11S dla KR3-4. Nowa nawierzchnia musi zostać wykonana o grubości min. 7 cm. Zamawiający dopuszcza wykonanie naprawy poprzez ułożenie dwóch warstw nawierzchni z Masy Mineralno – Asfaltowej przy czym warstwa ścieralna musi być wykonana o grubości 5 cm.

- Powierzchnia wykonania remontu nawierzchni to około 35 m².

- Naprawę należy wykonać na całej szerokości jezdni.

- Wszystkie połączenia nowej nawierzchni z elementami betonowymi oraz starą nawierzchnią należy uszczelnić masą na bazie bitumu.

- Celem remontu jest zastąpienie starej nawierzchni, na której występują spękania, koleiny oraz zapadnięcia.

- Miejsca wykonywania robót budowlanych przedstawione są na załącznikach graficznych.

- Odbiór prac nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac w ciągu 7 dni od zgłoszenia zakończenia prac. Odbiór zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i w przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru.

- Prace będące przedmiotem zamówienia powinny być prowadzone w taki sposób by nie powodowało  to  nadmiernych  uciążliwości  dla  użytkowników ruchu.

- Ustalona  z  Wykonawcą  cena  jednostkowa  brutto  powinna  uwzględniać wszystkie koszty niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia, tj.  koszty robocizny,  materiałów,  sprzętu,  transportu oraz innych elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Postawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół odbioru końcowego oraz załączenie do faktury aprobat, atestów itp. użytego materiału. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawacia umowy z wybranym wykonawcą.

- Termin realizacji zamówienia: Prosimy o podanie terminu rozpoczęcia prac od momentu wysłania zlecenia.

- Oferty częściowe: Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest do zożenia oferty obejmującej pełen zakres przedmiotu zamówienia.

- Oferta powinna zawierać:

- Prawidłowo wypełniony formularz „Oferta”

- Dostawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Składanie ofert: Oferty wraz z załącznikami prosimy składać do dnia 18.10.2021 r. do godz. 10:00 na adres mailowy zdp@powiat-otwocki.pl, lub awegrzyn@powiat-otwocki.pl

- Kryteria oceny ofert:

- Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

- Cena ofertowa brutto (C) – 80%

- Okres gwarancji (G) – 20%.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

P=C+G Gdzie: P- całkowita ilość punktów C- ilość punktów uzyskanych w wyniku oceny kryterium Cena Ś – ilość punktów uzyskanych w wyniku oceny kryterium okres gwarancji

- Zmawiający przydzieli punkty w następujący sposób:

- Kryterium cena: wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę dla całego zamówienia (zamówienie podstawowe + opcja) otrzyma 80 punktów, natomiast dostawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru

C= (Cn : Cx) x 80% gdzie: C – liczba punktów za dane kryterium Cn – najniższa cena Cx – cena oferty badanej

- Okres gwarancji - 20%

Zamawiający będzie rozpatrywał to kryterium biorąc pod uwagę okres zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Okres gwarancji będzie liczony od momentu podpisania protokołu odbioru robót. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji, przy czym najkrótszy możliwy okres uwzględniony do oceny przez Zamawiającego to 24 miesiące.  W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  krótszy niż 24 miesiące lub nie zdeklaruje żadnego, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji zamówienia 24 miesiące, i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Zamawiający przyznając punkty w kryterium „okres gwarancji” weźmie pod uwagę zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji według następującej zależności:

| Okres Gwarancji | = | 24 miesiące | = | 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres Gwarancji | = | 30 miesięcy | = | 10 pkt |
| Okres Gwarancji | = | 36 miesięcy | = | 20 pkt |

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

- Wykonawca jest zobowiązany wypełnić w ofercie wszystkie pola dotyczące kryteriów oceny ofert. Informację dotyczące kryteriów nie podlegają uzupełnieniu.

- Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Osoba do kontaktu: Pani Agnieszka Węgrzyn

Załączniki:

- druk OFERTA

- mapy zakresu prac

Sprawę prowadzi: Agnieszka Węgrzyn

O F E R T A

Zarząd Dróg Powiatowych

`							w Otwocku z/s w Karczewie

pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców       				ul. Bohaterów Westerplatte 36

tel. ..................................................... 				05-480 Karczew

tel: (22) 780-64-21

e-mail: ..............................................

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania remontów nawierzchni na drogach powiatowych Nr 2773W – ul. Warszawska w m. Karczew, 2709W – ul. Napoleońska w m. Glinianka oraz 2759W – ul. Narutowicza w m. Otwock.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

netto ...................................................... zł
słownie netto ......................................................................................................................... złotych

VAT ......%, tj. ...................................... zł
słownie .................................................................................................................................. złotych
brutto .....................................................zł 
słownie: ..........................................................................................................................................

......................................................................................................................... złotych.

na  którą  składają  się ceny  jednostkowe:

| Lp. | Wykaz miejsc | Cena netto [PLN] | VAT | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1. | Droga Nr 2773W – ul. Warszawska w m. Karczew |  |  |  |
| 2. | Droga Nr 2709W – ul. Napoleońska w m. Glinianka |  |  |  |
| 3. | Droga Nr. 2759W – ul. Narutowicza w m. Otwock |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3. Niniejszym oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonane usługi na okres ………………. (miesięcy) od daty protokolarnego zakończenia usługi.

4. Oświadczam,  że  warunki  zawarte  w  zaproszeniu  do  złożenia  oferty  cenowej  akceptuję  bez zastrzeżeń,  zapoznałem  się  z zakresem prac  w terenie  i  w przypadku przyjęcia  mojej  oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję  się do  zawarcia umowy  na  tych  warunkach.

5. Termin rozpoczęcia prac od momentu wysłania zlecenia……………………………..

Miejsce i data                                                                  Podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców